## Slide 1
Lab4
一层网络计算模块

## Slide 2: 实验总览
1
2
4
5
8
1
2
3
4
5
6
EDA基础：PS-PL交互
同步/异步FIFO
1层网络计算模块
3层网络计算模块
实现网络数据流控制等
6
数据截位方式对网络结果的影响
7
7
系统整合
3
8
Verilog基础：逻辑单元设计

## Slide 3: 内容
实验介绍
全连接层原理介绍
模块设计提示
实验任务
验收方式
提供资料解释

## Slide 4: 实验介绍
实验内容：设计一层全连接计算模块，进行仿真测试，完成实验报告对应部分
一层全连接层参数：
输入为512通道，输出为128通道
激活函数为ReLU
输出数据不需要做截位处理（可将其设为32位）
输入样本数据、权重、偏置均为8位有符号数

## Slide 5: 全连接层计算原理
全连接层计算为矩阵乘法（一维输入*权重矩阵）与加法
乘法：权重矩阵形状(output_channel, input_channel)，上图所示网络的权重形状为(3, 3)，将每个输入值与该行权重对应相乘，即W*x
加法：矩阵乘法结果累加，再加Bias值b（每个输出一个）

## Slide 6: 模块设计提示
系统结构
数据流
各子模块的功能、运算流程、设置方式等等
自
顶
向
下

## Slide 7: 模块设计提示——系统结构
fc_input_ram
fc
fc_top
fc_weight_ram
fc_bias_ram
fc_output_ram
mult_array

## Slide 8: 模块设计提示——数据流
fc模块计算输入数据、权重、偏置的地址，将其提供给BRAM，用于获取数据
fc模块整理BRAM读回的数据，提供给乘法器模块mult_array
fc模块对得到的乘法运算结果
fc模块分组求和，加上偏置，计算激活值
fc模块构造输出地址，将得到的最终结果写入BRAM，结束

## Slide 9: 模块设计提示——fc模块
512个输入通道，128个输出通道，每个输出通道对应一个偏置
激活函数为ReLU
输出数据不需要做截位处理（可将其设为32位）

## Slide 10: 模块设计提示——fc模块计算方式
每次读取一个输出通道对应的128个权重，同时进行128次乘法
512/128=4次可以得到一个输出通道的激活值
重复上述操作128次便可以得到所有输出通道的激活值（一共两个循环）
group_idx
out_channel
提供代码中的对应参数

## Slide 11: 模块设计提示——fc模块架构
clk_i
rst_i
start_i
done_o
input_data_i
input_data_addr_o
weight_addr_o
weight_i
bias_i
fc_output_data_o
fc_output_wren_o
fc_output_addr_o
bias_addr_o
接口仅供参考，可以自行根据实际情况进行修改
mul_data1_o
mul_data2_o
mul_result_i
1. 计算输入数据
（输入样本、权重、偏置）地址
2. 整理输入数据，构造乘法器输入
3. 处理乘法器输出结果
4. 采用分组求和的方式进行加法运算(附带计算激活值)
5.构造输出地址，输出数据写信号，结束信号

## Slide 12: 模块设计提示——fc模块架构
流水线
t2
t1
t9
t6
t
data
t3
t4
t5
t7
t8
t10

## Slide 13: 模块设计提示——fc模块代码框架
两个循环变量的更新
循环变量的延迟处理
流水线阶段1：数据读取的地址生成
流水线阶段2-4：BRAM读取延迟
流水线阶段5-7：乘法器运算延迟
流水线阶段8-10：加法树
流水线阶段11：单个通道加法结果的累加
流水线阶段12-13：加偏置，计算激活值
流水线阶段14：输出单个通道的激活值、写数据地址、写使能信号
流水线阶段15：输出done信号

## Slide 14: 模块设计提示——fc模块代码解释
两个循环变量的更新
请选择合适的条件驱使循环变量更新（实际上就是计数器）
每次读取一个输出通道对应的128个权重，同时进行128次乘法
512/128=4次可以得到一个输出通道的激活值
重复上述操作128次便可以得到所有输出通道的激活值

## Slide 15: 模块设计提示——fc模块代码解释
循环变量的延迟处理
两个循环变量的延迟
作用：
区分不同输出通道的加法
区分同一个输出通道的加法方式（直接赋值还是累加）
输出数据的写信号、输出数据地址以及done信号的构造

## Slide 16: 模块设计提示——fc模块代码解释
流水线阶段1：数据读取的地址生成
请根据coe文件的数据排列方式计算输入数据、权重和偏置的地址

## Slide 17: 模块设计提示——fc模块代码解释
流水线阶段2-4：BRAM读取延迟
“Primitives Output Register”，这是片内逻辑资源LUT内包含的寄存器； “Core Output Register”，这是芯片内部BRAM包含的寄存器
勾选上述两项后使得从BRAM内读取数据需要三个时钟周期，因此需要对数据进行延迟处理

## Slide 18
模块设计提示——读取数据延迟处理
fc模块生成读取地址
fc模块接收样本数据输入
代码示意

## Slide 19: 模块设计提示——fc模块代码解释
流水线阶段5-7：乘法器运算延迟
乘法器输出结果的处理类似

## Slide 20: 模块设计提示——fc模块代码解释
流水线阶段8-10：加法树
128
64
32
请自行设计加法树，所提供代码的加法树的流水级数设为3

## Slide 21: 模块设计提示——fc模块代码解释
加法树设计要点：
两个两个相加，不要出现两个以上数的加法写在一行
可以为每层单独使用generate-for语句例化多个自定义的加法器module，方便在个别层插入寄存器实现流水
流水线阶段8-10：加法树

## Slide 22: 模块设计提示——fc模块代码解释
流水线阶段11：单个通道加法结果的累加
以相应延迟循环变量的数值作为条件选择channel_accum的计算方式

## Slide 23: 模块设计提示——fc模块代码解释
流水线阶段12-13：加偏置，计算激活值
某个延迟后的循环变量
输入的偏置延迟多少个时钟周期？

## Slide 24: 模块设计提示——fc模块代码解释
流水线阶段14：输出单个通道的激活值、写数据地址、写使能信号
选择合适的延迟后的循环变量定义输出数据的写使能信号、地址

## Slide 25: 模块设计提示——fc模块代码解释
流水线阶段15：输出done信号
请根据合适的延迟后的循环变量定义done信号

## Slide 26: 模块设计提示——mult_array模块（乘法器阵列）
使用Multiplier IP核生成单个乘法器
利用generate 语句进行多个并行的乘法器模块的重复例化
注意需要对乘法器阵列输入进行拆分

## Slide 27: 模块设计提示——RAM模块
可以选择Block Memory Generator生成对应RAM模块
Vivado可使用coe文件完成BRAM的初始化（相当于提前向BRAM写好后续会读取的数据）

## Slide 28: 模块设计提示——RAM模块
coe文件
COE文件是一种ASCII文本文件，文件头部定义数据基数（Radix），可以是2、10或16。
数据以向量的形式给出，向量以分号结尾，向量之间用逗号隔开。
关于coe的更多信息可以自行搜索
地址0
地址1
地址2

## Slide 29: 模块设计提示——RAM模块
coe文件的数据排列方式如左图所示，按照输出通道进行排列
输出通道0
输出通道2
输出通道1

## Slide 30: 模块设计提示——RAM模块
输出结果时的写操作：
拉高WEA信号，输入相应的地址和数据即可

## Slide 31: 模块仿真调试技巧
开始时可以降低网络规模，减少输入输出通道数量，在输入数据、权重以及偏置的数据选择上挑选一些特殊值来方便排查
添加debug信号，比如各个流水线阶段触发的信号
跟踪部分结果的整个计算过程，确定输入数据、中间结果、运算时机是否正常

## Slide 32: 仿真结果示例
与输出参考一致

## Slide 33: 实验任务
补全fc.v文件，即fc模块代码（注意其中的加法树模块也需要自行编写）
使用Vivado现有的IP核生成RAM模块和乘法器
生成乘法器阵列的顶层代码
生成单层全连接的顶层代码
编写testbench后进行仿真调试
将fc_output_data_o的结果另存为txt文件，可视化之后与输出参考比较

## Slide 34: 验收方式
第一个样本输出特征图
运行行为级仿真，将fc_output_data_o的结果另存为txt文件，可视化之后与右图比较

## Slide 35: 提供资料解释
输入数据：单层全连接模块的一个输入样本数据，512维数据
模型参数：网络第一层的权重和偏置
输出参考：对一个样本进行全连接计算的特征图（包含具体数值和可视化结果），用于与仿真结果进行比对
指导书：BRAM和乘法器 IP核设置指导

## Slide 36: Block Memory Generator使用
参考：
(99+ 封私信 / 80 条消息) [FPGA IP系列] BRAM IP参数配置与使用示例 - 知乎
XILINX BMG (Block Memory Generator)-CSDN博客